## Slide 1: Метод построения и уточнения маршрута объекта по набору GPS-координат
Квалификационная работа бакалавра
Студент: Листеренко Ростислав Русланович
Руководитель: Бекасов Денис Евгеньевич

## Slide 2: Цели и задачи работы
Целью работы является разработка метода, позволяющего строить и уточнять маршрут наблюдаемого подвижного объекта по набору GPS-координат, полученных от одного или нескольких связанных с объектом источников.
Задачи:
  Провести анализ предметной области.
  Провести анализ алгоритмов.
  Разработать метод для повышения точности маршрута.
  Реализовать ПО, использующее предложенный метод.
  Провести эксперимент для подтверждения применимости метода.

## Slide 3: Актуальность решаемой задачи

## Slide 4: Обзор существующих решений
Навигаторы – повышение точности за счет использования информации о дороге и предполагаемом маршруте
Смартфоны – используют несколько источников данных о местоположении

## Slide 5: Объединение наборов координат
Задается временное окно
Группа координат, попавших в окно, объединяется по следующей формуле:
где – вектор координат,
n – количество координат в текущем окне,
– точность,
– сумма всех значений точности координат в группе

## Slide 6: Устранение пиков
A
B
C
Точка B считается пиком в случае:
где - расстояния до центральной точки в группе,
- предельно допустимое расстояние,
– пороговый коэффициент

## Slide 7: Определение мест остановок объекта и удаление избыточных координат
Для поиска остановок предлагается следующий способ:
Вводится временное окно.
Критерий остановки:
где – расстояние от точки до средней точки,
- минимально допустимое расстояние
– количество точек в группе
Точки в текущем окне
Точки вне окна
Средняя точка

## Slide 8: Обзор алгоритмов сглаживания
Алгоритм | Учет модели движения | Учет погрешностей процесса | Учет погрешностей датчика
Медианный фильтр | - | - | -
Экспоненциальное сглаживание | - | - | +
Ядерное сглаживание | - | - | +
Фильтр Калмана | + | + | +

## Slide 9: Сглаживание погрешностей фильтром Калмана
Математическая модель задачи
Описание процесса:
Применение фильтра:
  Экстраполяция
  Коррекция
Обозначения
- вектор состояния процесса в момент k, , где x, y - координаты объекта, , - проекции скорости объекта.
- матрица перехода из состояния k-1 в состояние k.
- управляющее воздействие (0 в рамках рассматриваемой задачи)
- погрешности процесса
- измеренное состояние процесса
- матрица, отображающая состояние процесса в измеренное состояние
- погрешности измерения
- апостериорная оценка состояния объекта в момент k
- нескорректированная апостериорная оценка состояния объекта в момент времени k.
- апостериорная ковариационная матрица ошибок
- нескорректированная апостериорная ковариационная матрица ошибок

## Slide 10: Функциональная модель процесса обработки маршрута

## Slide 11: Схема структуры ПО

## Slide 12: Результат работы программы
Исходный маршрут №1
Итоговый маршрут
Исходный маршрут №2

## Slide 13: Постановка эксперимента
Объем выборки определяется по следствию из 2-го неравенства Чебышева:
где – размер выборки,
– случайная величина,
– требуемая точность,
– дисперсия случайной величины,
– математическое ожидание случайной величины.
Для эксперимента используются четыре класса маршрутов:
  Пеший маршрут + метро
  Наземный общественный транспорт
  Автомобиль
  Велосипед

## Slide 14: Пример данных для эксперимента
Эталонный маршрут
Итоговый маршрут
Исходный маршрут

## Slide 15: Эксперимент
Chart: Отклонения маршрута от эталонного
| Пешие участки + метро | Наземный общественный транспорт | Автомобиль | Велосипед
Исходные данные | 22.7263 | 30.0419 | 10.6518 | 17.9114
Результат | 11.4884 | 12.9868 | 10.0099 | 11.2262

## Slide 16: Результаты эксперимента
Маршрут | Отклонение исходного маршрута, м | Отклонение итогового маршрута, м | Коэффициент снижения отклонения | Коэффициент уменьшения интервала ошибки
Пешие участки + метро | 22,7263±205,307 | 11,4884±12,6923 | 1,9782 | 16,1757
Наземный общественный транспорт | 30,0419±147,8227 | 12,9868±44,1246 | 2,31326 | 3,35012
Автомобиль | 10,6518±10,6853 | 10,0099±10,0372 | 1,06413 | 1,06457
Велосипед | 17,9114±115,615 | 11,2262±70,577 | 1,5955 | 1,63814

## Slide 17: Экономическая часть
Период расчета | 3-6.2015
Баланс начальный | -912820,75 р.
Сумма продаж | 1358434,23 р.
Сумма погашения кредита | 988858,71 р.
Фактическая совокупная прибыль | 369575,52 р.
Фактическая чистая прибыль | 303051,92 р.
Баланс конечный | 379089,88 р.
Таблица общего баланса
Структура затрат на разработку
Заработная плата
Социальные отчисления
Затраты на инвентарь
Прочие затраты
Затраты на помещение

## Slide 18: Выводы
  Проведен анализ предметной области и показана актуальность рассматриваемой задачи.
  Проведен анализ алгоритмов для решения задачи.
  Разработан метод для повышения точности маршрута.
  Реализовано ПО, использующее предложенный метод.
  Проведен эксперимент, подтвердивший применимость предложенного метода.

## Slide 19: Дальнейшее развитие
  Повышение точности определения остановок
  Разработка способа автоматического определения параметров метода по входным данным.
  Реализация режима реального времени работы метода.