## Slide 1: Метод построения и уточнения маршрута объекта по набору GPS-координат
Квалификационная работа бакалавра
Студент: Листеренко Ростислав Русланович
Руководитель: Бекасов Денис Евгеньевич

## Slide 2: Цели и задачи работы
Целью работы является разработка метода, позволяющего строить и уточнять маршрут наблюдаемого подвижного объекта по набору GPS-координат, полученных от одного или нескольких связанных с объектом источников.
Задачи:
  Провести анализ предметной области.
  Провести анализ алгоритмов.
  Разработать метод для повышения точности маршрута.
  Реализовать ПО, использующее предложенный метод.
  Провести эксперимент для подтверждения применимости метода.

## Slide 3: Актуальность решаемой задачи

## Slide 4: Обзор существующих решений
Навигаторы – повышение точности за счет использования информации о дороге и предполагаемом маршруте
GPS-приемники – предоставляют дополнительные сведения об условиях приема и предполагаемой точности

## Slide 5: Объединение наборов координат
Задается временное окно
Группа координат, попавших в окно, объединяется по следующей формуле:
Где – вектор координат,
n – количество координат в текущем окне,
– точность,
– сумма всех значений точности координат в группе

## Slide 6: Устранение пиков
A
B
C
Точка B считается пиком в случае:

## Slide 7: Определение мест остановок объекта и удаление избыточных координат
Для поиска остановок предлагается следующий способ:
Маршрут разбивается на группы точек по задаваемому интервалу времени.
Если в группе среднее отклонение координат от средней координаты ниже задаваемого порогового значения, группа точек считается остановкой и заменяется средним значением.
Идущие подряд группы точек, признанные остановкой, объединяются и заменяются одной точкой.

## Slide 8: Обзор алгоритмов сглаживания
Алгоритм | Учет модели движения | Учет погрешностей процесса | Учет погрешностей датчика
Медианный фильтр | - | - | -
Экспоненциальный фильтр | - | - | +
Ядерное сглаживание | - | - | +
Фильтр Калмана | + | + | +

## Slide 9: Сглаживание погрешностей фильтром Калмана
Математическая модель задачи
Описание процесса:
Применение фильтра:
  Экстраполяция
  Коррекция
Обозначения
- вектор состояния процесса в момент k.
- матрица перехода из состояния k-1 в состояние k.
- управляющее воздействие (0 в рамках рассматриваемой задачи)
- погрешности процесса
- измеренное состояние процесса
- матрица, отображающая состояние процесса в измеренное состояние
- погрешности измерения
- апостериорная оценка состояния объекта в момент k
- нескорректированная апостериорная оценка состояния объекта в момент времени k.
- апостериорная ковариационная матрица ошибок
- нескорректированная апостериорная ковариационная матрица ошибок

## Slide 10: Функциональная модель процесса обработки маршрута

## Slide 11: Схема структуры ПО

## Slide 12: Результат работы программы
Исходный маршрут №1
Итоговый маршрут
Исходный маршрут №2

## Slide 13: Постановка эксперимента
Рассматривается отклонение исходного маршрута и маршрута, полученного в результате использования метода, от истинного маршрута объекта.
Для проведения эксперимента вручную воссоздан точный маршрут объекта.
Исходный маршрут
Итоговый маршрут
Эталонный маршрут

## Slide 14: Эксперимент
Chart: Отклонения маршрута от эталонного
| Маршрут 1 | Маршрут 2 | Маршрут 3 | Маршрут 4
Исходные данные | 17.6519 | 19.4676 | 16.5086 | 17.9114
Результат | 8.9232 | 15.15 | 14.5728 | 11.2262

## Slide 15: Результаты эксперимента
 | Отклонение исходного маршрута, м | Отклонение итогового маршрута, м | Коэффициент снижения отклонения | Коэффициент уменьшения интервала ошибки
Маршрут 1 | 17,65 ± 15,95 | 8,92 ± 9,85 | 1,98 | 1,62
Маршрут 2 | 19,46 ± 177,13 | 15,15 ± 81,69 | 1,28 | 2,17
Маршрут 3 | 16,50 ± 115,24 | 14,57 ± 110,6 | 1,13 | 1,04
Маршрут 4 | 17,91 ± 115,61 | 11,22 ± 70,57 | 1,59 | 1,63
По итогам эксперимента можно сделать вывод, что предложенный метод повышает точность маршрута

## Slide 16: Экономическая часть
Период расчета | 3-6.2015
Баланс начальный | -912820,75 р.
Сумма продаж | 1358434,23 р.
Сумма погашения кредита | 1140934,66 р.
Фактическая совокупная прибыль | 217500,23 р.
Фактическая чистая прибыль | 178350,19 р.
Баланс конечный | 406464,1 р.
Таблица общего баланса
Структура затрат на разработку
Заработная плата
Социальные отчисления
Затраты на инвентарь
Прочие затраты
Затраты на помещение

## Slide 17: Выводы
  Проведен анализ предметной области и показана актуальность рассматриваемой задачи.
  Проведен анализ алгоритмов для решения задачи.
  Разработан метод для повышения точности маршрута.
  Реализовано ПО, использующее предложенный метод.
  Проведен эксперимент, подтвердивший применимость предложенного метода.

## Slide 18: Дальнейшее развитие
  Повышение точности определения остановок
  Разработка способа автоматического определения параметров используемых алгоритмов по входным данным.
  Реализация режима реального времени работы метода.